## Slide 1: Mjerenje i analiza razumljivosti govora Primjena STI metode
Student: Boris Boronjek
Mentor: Marko Horvat (ZEA)

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Što je STI?
Faktori koji utječu na razumljivost govora
Tehnička osnova STI metode
STIPA
Računanje STI vrijednosti
Praktična primjena STI metode
Prednosti i ograničenja
Zaključak

## Slide 3: Uvod
Razumljivost govora ključna je za učinkovitu komunikaciju
Posebno važna u javnim razglasima, evakuacijskim sustavima i obrazovanju
Na kvalitetu govora utječu buka, akustika prostora i tehničke karakteristike
STI omogućuje objektivno mjerenje razumljivosti
STI standardiziran u IEC 60268-16 koji je široko primjenjivan
Cilj rada: prikaz teorije, primjene i značaja STI metode

## Slide 4: Što je STI?
STI (Speech Transmission Index)
  mjera razumljivosti govora
  Raspon od 0 do 1
Objektivna procjena kvalitete prijenosa govora bez utjecaja slušatelja ili govornika
Široko primjenjiv u sustavima gdje je razumljivost govora kritična za sigurnost i učinkovitost
IEC 60268-16 standard
  Međunarodni standard za primjenu STI metode
  Definira modele, testne signale i metode mjerenja
  Osigurava dosljednost i usporedivost rezultata

## Slide 5: Značenje STI vrijednosti
STI vrijednost | Kvaliteta razumljivosti govora
0.00 – 0.30 | Loša
0.30 – 0.45 | Slaba
0.45 – 0.60 | Zadovoljavajuća
0.60 – 0.75 | Dobra
0.75 – 1.00 | Vrlo dobra

## Slide 6: Faktori koji utječu na razumljivost govora
Kvaliteta sustava ozvučenja
  Ispravna konfiguracija i podešenost sustava
  Ravnomjerna pokrivenost prostora
  Izbjegavanje izobličenja i loše usmjerenosti zvuka
Zvučni tlak (SPL)
  Mora biti dovoljno iznad ambijentalne buke
  Previsok SPL uzrokuje distorziju
  Prenizak SPL dovodi do maskiranja govora
Ambijentalna buka
  Trajna buka iz okoline
  Maskiranje govora ako su frekvencije slične

## Slide 7: Faktori koji utječu na razumljivost govora
Vrijeme odjeka (RT60)
  Predug odjek smanjuje jasnoću slogova i riječi
  Premala relaksija može govor učiniti neprirodnim
Frekvencijski odziv šuma
  Ključne frekvencije govora: 250Hz – 4kHz
  Neuravnotežen odziv smanjuje jasnoću
Maskiranje
  Pozadinska buka zaklanja govor
  Preklapanje u frekvenciji i vremenu
  Smanjuje razumljivost zvuka

## Slide 8: Faktori koji utječu na razumljivost govora
Utjecaj prisutnih osoba
  Stvaraju šum
  Apsorbiraju zvuk i time smanjuju odjek
  Efekt može biti pozitivan ili negativan

## Slide 9: Tehnička osnova STI metode
STI mjeri razumljivost govora
  Numerička vrijednost između 0 i 1
  Održava degradaciju govornog signala kroz prijenosni kanal
Testni signal i analiza odgovora
  Korištenje standardiziranog testnog signala
  Signal se reproducira kroz sustav i uspoređuje s primljenim signalom
Fokus na prijenosni kanal
  Uklanja subjektivne varijable
  Omogućuje objektivnu usporedbu različitih sustava i prostora

## Slide 10: Tehnička osnova STI metode
Utemeljena na modulacijskom prijenosu
  STI se temelji na tome koliko prijenosni kanal zadržava amplitudnu modulaciju signala
  Loši uvjeti smanjuju dubinu modulacije i time STI vrijednost
Brza i ponovljiva mjerenja
  Moguća primjena u realnim uvjetima
  Ne zahtijeva uključivanje stvarnih govornika ili slušatelja

## Slide 11: STIPA
Pojednostavljena verzija STI metode
  Prilagođeno za praktičnu i brzu primjenu u stvarnim prostorima
Brzo mjerenje
  Traje manje od 20 sekundi
  Mjeri dvije modulacijske frekvencije po oktavi
Jedinstveni testni signal
  Modularni ružičasti šum umjesto 98 odvojenih mjerenja
Industrijski standard
  Idealna za javne razglase, evakuacijske i sigurnosne sustave
Visoka pouzdanost
  Unatoč kraćem trajanju, rezultati su dovoljno precizni za većinu primjena

## Slide 12: Računanje STI vrijednosti
Generiranje testnog signala
  STIPA koristi modularni ružičasti šum (125Hz – 8kHz)
  Emisija: akustički (zvučnik) ili elektronički (linijski ulaz)
Postavljanje mjernog uređaja
  Mjerenje na pozicijama predviđenim za slušatelje
  Korištenje mikrofona i analizatora s DSP-om
Izračun vrijednosti
  Analiza gubitka modulacije zbog šuma i odjeka
  STI se računa prema algoritmu iz IEC 60268-16 specifikacije
STI vrijednost | Kvaliteta razumljivosti govora
0.00 – 0.30 | Loša
0.30 – 0.45 | Slaba
0.45 – 0.60 | Zadovoljavajuća
0.60 – 0.75 | Dobra
0.75 – 1.00 | Vrlo dobra

## Slide 13: Računanje STI vrijednosti
Dodatni parametri
  Paralelno se mjere pozadinska buka, vrijeme odjeka i signal-to-noise ratio
  Moguća vizualizacija rezultata kao mapa prostora
Verifikacija i interpretacija
  Mjerenje na više točaka radi pouzdanosti
  Usporedba s preporukama za određene prostore

## Slide 14: Praktična primjena STI metode
Sustavi za uzbunjivanje i evakuaciju
  Voice Alarm - VA
Javni razglasni sustavi
  Public Address - PA
Sustavi u industriji
  Tvornice, elektrane, naftne platforme
Prostori s velikim brojem ljudi
  Zračne luke, željezničke stanice, stadioni, trgovački centri, bolnice, muzeji, konferencijske dvorane
Obrazovne i kulturne institucije
  Predavaonice, koncertne i kino dvorane

## Slide 15: Prednosti i ograničenja
Prednosti
  Brzo i standardizirano mjerenje razumljivosti govora
  Praktična primjena uz STIPA metodu u stvarnim prostorima
  Rezultati usporedivi među različitim sustavima
  Pogodna za ocjenu evakuacijskih i PA sustava

## Slide 16: Prednosti i ograničenja
Ograničenja
  Bežični signali i dropouti: Povremeni gubitci signala ne utječu bitno na STI, ali smanjuju subjektivnu razumljivost
  Digitalni prijenos (jitter, kompresija): STI može podcijeniti stvarnu jasnoću u digitalnim sustavima
  Neprirodni uvjeti mjerenja: Preniska buka i umjetni uvjeti mogu dati nerealno dobre rezultate
  Refleksije i jeka: STI ne prepoznaje sve efekte sekundarnih odjeka koji narušavaju govor
  Neadekvatan frekvencijski odziv: Neujednačen zvuk može proći nezapaženo kroz STI
  Ograničenja kod specifičnih korisnika: ne predviđa točno razumljivost za osobe s slušnim oštećenjem
  Impulsna i fluktuirajuća buka: STI ne prikazuje točno utjecaj šuma koji se stalno mijenja

## Slide 17: Zaključak
STI je standardizirana metoda za mjerenje razumljivosti govora u prostoru
Omogućuje brzu i objektivnu procjenu razumljivosti govora
Jednostavna i široko primjenjiva, ali ima ograničenja u složenim uvjetima
Preporučuje se dopuna rezultatima s dodatnim analizama i testiranjima
Daljnji razvoj STI metode je ključan za prilagodbu novim tehnologijama i uvjetima slušanja

## Slide 18: Hvala na pažnji!