## Slide 1: Plazma pogon
Filip Kovač, Filip Barić, Boris Boronjek,
Filip Antolić, Josip Pardon
Seminarski rad

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Osnovni pojmovi
Princip rada
Elektrostatski ionski pogon
Hall-efekt pogon
Pulsirajući plazma pogon
MPD
Helikon plazma pogon
VASIMR
Zaključak

## Slide 3: Uvod
Inovacija u tehnologiji svemirskih letova
Plazma kao sredstvo za generiranje potiska
Minimalna potrošnja, postizanje visokih brzina

## Slide 4: Osnovni pojmovi
Četvrto stanje materije
Nastaje ionizacijom atoma plina pri visokim temperaturama ili jakim električnim poljima
Svojstva:
  izvrsna električna vodljivost
  snažna reakcija na elektromagnetska polja
  pohrana velike količine energije
  visoka iskoristivost pri pretvorbi u kinetičku energiju

## Slide 5: Princip rada
Formiranje plazme:
  bombardiranje neutralnih atoma ili molekula plina elektronima
  izlaganje elektromagnetskom zračenju ili visokoj temperaturi
  rezultat => stvaranje pozitivno nabijenih iona i slobodnih elektrona
Usmjeravanje magnetskim poljem:
  usmjeravanje toka plazme unutar pogonskog sustava
  povećanje gustoće nabijenih iona unutar pogona
  u naprednijim verzijama i za ubrzavanje iona

## Slide 6
Elektrostatsko ubrzavanje:
  ubrzavanje nabijenih čestica korištenjem razlike električnog potencijala
  pozitivno nabijeni ioni se ubrzavaju prema negativno nabijenoj elektrodi
  precizna kontrola nad brzinom iona
  relativno mali potisak u usporedbi s kemijskim raketama

## Slide 7: Elektrostatski ionski pogon
Elektrostatska polja za ubrzavanje iona
Visoka učinkovitost - mali potisak, veliki specifični impuls
SERT-1 (Space Electric Propulsion Test), NASA, 1964.
Danas - putovanja u duboki svemir, Deep Space 1 (DS1), NASA, 1998.

## Slide 8: Hall-efekt pogon
Koristi Hallov efekt za stvaranje magnetskog polja koje ubrzava ione
Jednostavan
Veći potisak u usporedbi s elektrostatskim ionskim pogonom
Prvi put razvijen u Sovjetskom Savezu 1960ih
Široko korišten u satelitima

## Slide 9: Pulsirajući plazma pogon
Pretvara čvrsto gorivo (teflon) u plazmu
Kratki električni impulsi ioniziraju plazmu
Prvi tip plazma pogona ikad korišten, Zond 2, Sovjetski Savez, 1964.
Radi jednostavnosti i kompaktnosti koristi se na malim svemirskim letjelicama

## Slide 10: MPD
Magnetoplazmadinamički pogon
Koristi princip elektromagnetske indukcije
Plazmu stvara i ubrzava interakcijom jake električne struje i magnetskog polja
Potisak konkurira kemijskom pogonu
Može postići visoki specifični impuls
Potencijal za putovanja u duboki svemir

## Slide 11: Helikon plazma pogon
Generiranje guste plazme radiofrekventnim valovima
Visok specifični potisak
Nedovoljno razvijen da zamijeni već pouzdane plazma pogone
Kandidat za dugotrajne misije u svemiru i satelite

## Slide 12: VASIMR
Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket
Radiofrekventno zračenje pri ionizaciji goriva u plazmu
Ubrzavanje plazme magnetskim poljem za generiranje potiska
Značajna količina testiranja
Prilagodljiv potisak ovisno o potrebama misije
Misije u dubokom svemiru, putovanja do Marsa, servisiranje i održavanje satelita u orbiti

## Slide 13: Zaključak
Efikasnost nedostižna tradicionalnim kemijskim pogonima
Omogućuje istraživanje dubokog svemira, upravljanje satelitima
Potencijalno rješenje za prve interplanetarne misije
Razvoj novih tehnologija dodatno povećava učinkovitost i proširuje mogućnost primjene (alternativna goriva, napredni sustavi za pohranu energije)

## Slide 14
HVALA NA PAŽNJI